## Slide 1
操作系统
课程实践
2020
小组成员：1852715 李德涛
1852140 上官宇飞
1853201 候祖光
1851910 田原驰
1852715 吴庭辉
同济大学

## Slide 2
PART ONE 项目简介
PART THREE 设计实现
PART TWO 功能说明
CONTETS

## Slide 3
PART ONE
T E X T
项目简介

## Slide 4
PART ONE
T E X T
1.1 项目说明：本项目基于《ORANGES：一个操作系统的实现》一书，完成了一个简单的操作系统CYTUZ，该系统实现了课程设计中要求的难度 ：
B难度：
1）改进了文件系统，详见本文档3.1部分
2）重写了IO系统键盘输入显示部分
3）改进了进程管理部分
D难度：
1）实现了用户级应用扫雷
2）实现了用户级应用游戏2048
3）实现用户级应用游戏猜数字，五子棋，井字棋，算排列和计算器
4）实现了用户级应用游戏推箱子

## Slide 5
PART ONE
T E X T
1.2 项目环境：
- 开发环境：ubuntu-20.04 64位系统
- 开发工具：Bochs 2.6.9
- 开发语言：C语言

## Slide 6
PART ONE
T E X T
TEXT
1.3成员分工：
1852141 李德涛：文件系统、框架构建、用户级应用扫雷
1853201 侯祖光：IO系统键盘部分重写
1852140 上官宇飞：进程管理、用户级应用游戏2048
1852715 吴庭辉：开机动画，内存管理（生成子进程），用户级应用猜数字，五子棋（双人），井字棋（AI对战），算排列，四则算法计算器
1851910 田原驰：用户级程序推箱子

## Slide 7
PART TWO
T E X T
功能说明

## Slide 8
PART TWO
T E X T
S
W
O
T
2.1 配置指南
--- 本项目默认运行环境为64位Ubuntu，如果是在32 位系统上运行需要修改根目录下Makefile中的LD及gcc参数，删除-m32和-m elf_i386。此外，Bochsrc文件中的romimage，vgaromimage和keymap的路径需要根据本机Bochs的具体安装路径进行修改。
--- 解压后在终端中进入项目目录，再从80m.tar.xz中解压出80m.img，终端命令如下:
> unar 80m.tar.xz
--- 编译运行终端命令：
> sudo make image
>
> bochs -f bochsrc
--- 运行Bochs后输入6和c退出调试模式即可启动CYTUZ系统。

## Slide 9
PART TWO
T E X T
2.2 功能展示
开机动画

## Slide 10
PART TWO
T E X T
2.2 功能展示
开机界面

## Slide 11
PART TWO
T E X T
2.2 功能展示
帮助界面
提供CYTUZ系统的全部指令及其详细描述，输入命令即可实现相应操作。

## Slide 12
PART TWO
T E X T
2.2 功能展示
文件系统
CYTUZ文件系统命令行指令模仿了Linux的命名习惯，总共提供了9种不同的操作，改进了OrangeS的文件系统，使之可以创建多级目录。
ls：显示当前工作目录下的文件

## Slide 13
PART TWO
T E X T
2.2 功能展示
文件系统
touch：创建新的文件
cat：查看文件
vi：修改文件
rm：删除文件

## Slide 14
PART TWO
T E X T
2.2 功能展示
文件系统
cd：改变当前工作目录
mkdir：创建新的路径
二级目录：

## Slide 15
PART TWO
T E X T
2.2 功能展示
用户级应用
扫雷：该功能实现了一个扫雷小游戏，可以在一个10*10的雷区中随机生成10颗雷供玩家游玩。

## Slide 16
PART TWO
T E X T
2.2 功能展示
进程管理
pause：暂停一个进程

## Slide 17
PART TWO
T E X T
2.2 功能展示
进程管理
resume：恢复一个进程

## Slide 18
PART TWO
T E X T
2.2 功能展示
进程管理
up：使某进程优先度乘二

## Slide 19
PART TWO
T E X T
2.2 功能展示
进程管理
kill：杀死某进程（将其从进程表中去除）

## Slide 20
PART TWO
T E X T
2.2 功能展示
game
2048 ：该功能实现了2048小游戏，在4*4方格内进行游戏

## Slide 21
PART TWO
T E X T
2.2 功能展示
game
猜数字：该功能实现了猜数字小游戏，随机生成数字，进行猜测，给出高低提示，按e退出游戏

## Slide 22
PART TWO
T E X T
2.2 功能展示
game
五子棋：该功能实现了五子棋小游戏，在棋盘内进行双人对战

## Slide 23
PART TWO
T E X T
2.2 功能展示
game
井字棋：该功能实现了井字棋小游戏，在棋盘内与AI进行对战游戏

## Slide 24
PART TWO
T E X T
2.2 功能展示
game
算排列：该功能实现了算排列小游戏，输入长宽，然后默算排列种类，最后看是否与计算结果一致

## Slide 25
PART TWO
T E X T
2.2 功能展示
game
四则算法计算器：该功能实现了输入简单的四则算法，得出答案

## Slide 26
PART THREE
T E X T
设计与实现

## Slide 27
PART THREE
3.1 文件系统
ls： shell调用ls(current_dirr)，向文件系统发送系统命令，进而执行do_ls()，遍历current_dirr下的子节点，打印该目录下的所有文件/文件夹。

## Slide 28
PART THREE
3.1 文件系统
touch：调用open()创建新的文件，若创建失败则提示检查文件名。否则调用write()完成写入。

## Slide 29
PART THREE
3.1 文件系统
cat：调用open()查看文件，若失败则提示检查文件名，再调用read()访问文件。
（后面部分对 文件是否存在 的检查代码不再赘述）

## Slide 30
PART THREE
3.1 文件系统
——cp：用户输入源地址和先获取文件内容，若文件存在则使用temp存放文件内容，再调用write()将temp写入目标地址。
——mv：与cp操作类似，但在最后一步加上 unlink(arg1)这一函数将源文件删除。

## Slide 31
PART THREE
3.1 文件系统
vi：系统先使用open()找到目标文件路径，然后调用write()对文件内容进行更改，将输入的内容写入目标文件。

## Slide 32
PART THREE
3.1 文件系统
rm：文件系统调用do_unlink()，递归删除文件夹中的子节点。

## Slide 33
PART THREE
3.1 文件系统
cd：首先根据输入的路径名判断是进入下一级目录还是返回上一级目录，并根据相应情况修改path。

## Slide 34
PART THREE
3.1 文件系统
mkdir：先调用createDir()创建新的路径，再通过fs中修改过的do_mkdir()创建文件夹

## Slide 35
PART THREE
3.2 用户级应用：扫雷
该小游戏使用了rand()函数来生成随机的地雷，并使用以下四个函数作为游戏的主体：
m_init();
m_set_mine();
m_display(show);
m_sweep();

## Slide 36
PART THREE
3.3 IO系统-键盘部分
键盘键入时press和release都会产生相应的编码，考虑到组合键以及针对不同情况press和release的分析，仅采用硬件提供的缓冲区不足以解决问题，因此需要一个自定义缓冲区存储键盘键入信息

## Slide 37
PART THREE
3.3 IO系统-键盘部分
缓冲区有编码时，用此函数将编码一个个拿出来

## Slide 38
PART THREE
3.3 IO系统-键盘部分
拿出的编码根据不同的情况进行分析，其中0xE1与0xE0开头的press产生的编码都是多字节的，因此需要单独处理，其他的编码根据组合键以及对应情况进行判断处理
例：大写字母需要根据左右shift是否按下以及CapsLock是否亮起来判断输出，对应的状态按键设置全局变量来监控，由缓冲区中读出的编码与预设编码表进行匹配来改变状态
处理完的键盘键入送往对应tty的in_process函数中进行最后处理，字符调用屏幕显示函数进行显示，功能按键调用其他模块或系统的对应功能

## Slide 39
PART THREE
3.3 IO系统-键盘部分
PUBLIC void kbRead(TTY* tty)
{
// 扫描码
u8 code;
// 1: make
// 0: break
int make;
// 循环处理用的键位记录
u32 key;
u32* keyRow;
while(kbIn.count > 0){
codeE0 = 0;
code = getByteFromKbBuffer();
// 0xE1和0xE0单独处理，双字节编码
if(code == 0xE0){
codeE0 = 1;
code = getByteFromKbBuffer();
// printScreen键 pressed
if(code == 0x2A){
codeE0 = 0;
if((code = getByteFromKbBuffer()) == 0xE0){
codeE0 = 1;
if((code = getByteFromKbBuffer()) == 0x37){
key = PRINTSCREEN;
make = 1;
}
}
}
// release
else if(code == 0xB7){
codeE0 = 0;
if((code = getByteFromKbBuffer()) == 0xE0){
codeE0 = 1;
if((code = getByteFromKbBuffer()) == 0xAA){
key = PRINTSCREEN;
make = 0;
}
}
}
}
else if(code == 0xE1){
u8 pauseCodeArr[] = {0xE1, 0x1D, 0x45, 0xE1, 0x9D, 0xC5};
int isPause = 1;
for(int i = 0; i < 6; ++i){
if(getByteFromKbBuffer() != pauseCodeArr[i]){
isPause = 0;
break;
}
}
if(isPause){
key = PAUSEBREAK;
}
}
if((key != PAUSEBREAK) && (key != PRINTSCREEN)){
if(code & FLAG_BREAK){
make = 0;
}
else make = 1;
keyRow = &keymap[(code & 0x7F) * MAP_COLS];
column = 0;
// 大小写
int caps = shiftL || shiftR;
if(capsLock && keyRow[0] >= 'a' && keyRow[0] <= 'z'){
caps = !caps;
}
if(caps) column = 1;
if(codeE0) column = 2;
key = keyRow[column];
switch(key){
case SHIFT_L: shiftL = make; break;
case SHIFT_R: shiftR = make;break;
case CTRL_L: ctrlL = make; break;
case CTRL_R: ctrlR = make; break;
case ALT_L: altL = make; break;
case ALT_R: altR = make; break;
case CAPS_LOCK:
if(make){
capsLock = !capsLock;
setLeds();
}
break;
case NUM_LOCK:
if(make){
numLock = !numLock;
setLeds();
}
break;
default: break;
}
}
// pressed code
if(make){
int pad = 0;
if((key >= PAD_SLASH) && (key <= PAD_9)){
pad = 1;
switch(key){
case PAD_SLASH: key = '/'; break;
case PAD_STAR: key = '*'; break;
case PAD_MINUS: key = '-'; break;
case PAD_PLUS: key = '+'; break;
case PAD_ENTER: key = ENTER; break;
default:
if(numLock){
if(key >= PAD_0 && key <= PAD_9){
key = key - PAD_0 + '0';
}
else if(key == PAD_DOT){
key = '.';
}
}
else{
switch(key){
case PAD_HOME: key = HOME; break;
case PAD_END: key = END; break;
case PAD_PAGEUP: key = PAGEUP; break;
case PAD_PAGEDOWN: key = PAGEDOWN; break;
case PAD_UP: key = UP; break;
case PAD_DOWN: key = DOWN; break;
case PAD_LEFT: key = LEFT; break;
case PAD_RIGHT: key = RIGHT; break;
case PAD_DOT: key = DELETE; break;
case PAD_INS: key = INSERT; break;
default: break;
}
}
break;
}
}
key |= shiftL ? FLAG_SHIFT_L : 0;
key |= shiftR ? FLAG_SHIFT_R : 0;
key |= ctrlL ? FLAG_CTRL_L : 0;
key |= ctrlR ? FLAG_CTRL_R : 0;
key |= altL ? FLAG_ALT_L : 0;
key |= altR ? FLAG_ALT_R : 0;
key |= pad ? FLAG_PAD : 0;
in_process(tty, key);
}
}
}

## Slide 40
PART THREE
3.4 进程管理部分
进程调度：根据进程的优先级进行调度

## Slide 41
PART THREE
3.4 进程管理部分
进程结构
struct proc {
struct stackframe regs; /* process registers saved in stack frame */
u16 ldt_sel; /* gdt selector giving ldt base and limit */
struct descriptor ldts[LDT_SIZE]; /* local descs for code and data */
int ticks; /* remained ticks */
int priority;
u32 pid; /* process id passed in from MM */
char name[16]; /* name of the process */
int p_flags; /**
* process flags.
* A proc is runnable iff p_flags==0
*/
int run_state; /*a proc is running if run_state==1*/
MESSAGE * p_msg;
int p_recvfrom;
int p_sendto;
int has_int_msg; /**
* nonzero if an INTERRUPT occurred when
* the task is not ready to deal with it.
*/
struct proc * q_sending; /**
* queue of procs sending messages to
* this proc
*/
struct proc * next_sending;/**
* next proc in the sending
* queue (q_sending)
*/
/* int nr_tty; */
struct file_desc * filp[NR_FILES];
};

## Slide 42
PART THREE
3.5 内存管理部分
子进程的生成

## Slide 43
PART THREE
3.5 内存管理部分
子进程的生成

## Slide 44
PART THREE
3.5 内存管理部分
子进程的生成

## Slide 45
PART THREE
3.6 游戏2048
该游戏通过左右上下移动函数作为主体驱动游戏

## Slide 46
PART THREE
3.7 游戏井字棋

## Slide 47
PART THREE
3.8 游戏算排列

## Slide 48
PART THREE
3.9 游戏计算器

## Slide 49
PART THREE
3.10 游戏猜数字

## Slide 50
PART THREE
3.11 游戏五子棋

## Slide 51
PART THREE
3.12游戏推箱子
对于地图的定义：
void draw_map(int map[9][11])
{
int i;
int j;
for (i = 0; i < 9; i++)
{
for (int j = 0; j < 11; j++)
{
switch (map[i][j])
{
case 0:
printf(" "); //道路
break
case 1:
printf("#"); //墙壁
break;
case 2:
printf(" "); //游戏边框的空白部分
break;
case 3:
printf("D"); //目的地
break;
case 4:
printf("b"); //箱子
break;
case 5:
printf("!"); //箱子进入目的地
break;
case 6:
printf("p"); //人
break;
case 7:
printf("^"); //人进入目的地
break;
}
}
printf("\n");
}
}
对于各种情况的判断以及实现：
case 'w':
//如果人前面是空地。
if (map[pi - 1][pj] == 0)
{
map[pi - 1][pj] = 6 + 0;
if (map[pi][pj] == 9)
map[pi][pj] = 3;
else
map[pi][pj] = 0;
}
//如果人前面是目的地。
else if ((map[pi - 1][pj] == 3) || (map[pi - 1][pj] == 9))
{map[pi - 1][pj] = 6 + 3;
if (map[pi][pj] == 9)
map[pi][pj] = 3;
else
map[pi][pj] = 0;
}
//如果人前面是箱子。
else if (map[pi - 1][pj] == 4)
{
if (map[pi - 2][pj] == 0)
{map[pi - 2][pj] = 4;
if (map[pi - 1][pj] == 7)
map[pi - 1][pj] = 9;
else
map[pi - 1][pj] = 6;
if (map[pi][pj] == 9)
map[pi][pj] = 3;
else
map[pi][pj] = 0;
}
break;

## Slide 52
THANK YOU
SPEAKER:
CLICK TO ADD YOUR TEXT HERE